## Slide 2: Um tutorial sobre compressão de áudio MPEG
Várias fontes da Internet

## Slide 3: Tópicos
Introdução Visão geral técnica Banco de Filtros Polifásicos Modelo Psicoacústico Codificação e alocação de bits Conclusões

## Slide 4: Introdução
O que o MPEG-1 Audio fornece?
Um sistema de compressão de áudio com perdas transparentes baseado nas fraquezas do ouvido humano.
Pode fornecer compressão por um fator de 6 e manter a qualidade do som. Uma parte de um padrão de três partes que inclui sincronização de áudio, vídeo e áudio/vídeo.

## Slide 5: Visão geral técnica

## Slide 6: MPEG-I Recursos de áudio
Taxa de amostragem PCM de 32, 44,1 ou 48 kHz Quatro modos de canal:
  Monofônico e Dual-monofônico
  Estéreo e Joint-stereo (estéreo conjunto)
Três modos (layers - camadas no linguajar MPEG-I):
  Layer I: Taxas de bits computacionalmente mais baratas > 128kbps
  Layer II: Taxa de bits ~ 128 kbps, usada em VCD (taxa variável de dados)
  Layer III: Codificação/decodificação mais complicada, taxas de bits ~ 64kbps, originalmente destinadas a streaming de áudio

## Slide 7: Sistema de Áudio Humano (ouvido + cérebro)
A sensibilidade humana ao som não é linear em toda a faixa audível (20Hz – 20kHz) Alcance audível dividido em regiões onde os seres humanos não conseguem perceber uma diferença
  chamadas de bandas críticas

## Slide 8: MPEG-I Arquitetura do codificador [1]

## Slide 9: MPEG-I Arquitetura do codificador
Banco de Filtros Polifásicos: Transforma amostras de PCM em sinais no domínio da frequência em 32 subbandas Modelo Psicoacústico: Calcula partes acusticamente irrelevantes do sinal Bit Allocator: Aloca bits em subbandas de acordo com a entrada do cálculo psicoacústico. Criação de quadros: gera um fluxo de bits compatível com MPEG-I.

## Slide 10: O Banco de Filtros Polifásicos

## Slide 11: Banco de Filtros Polifásicos
Divide o sinal de áudio em 32 fluxos de subbanda de largura igual no domínio da frequência. O filtro inverso no decodificador não pode recuperar o sinal sem alguma, embora inaudível, perda. Baseado no trabalho de Rothweiler[2]. Standard especifica janela de análise de coeficiente 512, C[n]

## Slide 12: Banco de Filtros Polifásicos
Buffer de 512 amostras de PCM com 32 novas amostras, X[n], deslocadas em cada ciclo de computação Calcular amostras de janela para i=0…511:
Cálculo parcial para i=0…63:
Calcular 32 subamostras:

## Slide 13: Banco de Filtros Polifásicos
Visualização do filtro[1]:

## Slide 14: Banco de Filtros Polifásicos
O efeito total:
Matriz de análise:
Requer 512 + 32x64 = 2560 multiplicações.
Cada subbanda tem largura de banda π/32T centrada em múltiplos ímpares de π/64T

## Slide 15: Banco de Filtros Polifásicos
Shortcomings:
  Equal width filters do not correspond with critical band model of auditory system.
  Filter bank and its inverse are NOT lossless.
  Frequency overlap between subbands.

## Slide 16: Banco de Filtros Polifásicos
Comparison of filter banks and critical bands[1]:

## Slide 17: Banco de Filtros Polifásicos
Frequency response of one subband[1]:

## Slide 18: Modelo Psicoacústico

## Slide 19: As fraquezas do ouvido humano
Resolução dependente da frequência:
  Não temos a capacidade de discernir diferenças minúsculas de frequência dentro das bandas críticas.
Mascaramento auditivo:
  Quando dois sinais de frequência muito próxima estão presentes, o mais alto mascarará o mais suave.
  Um sinal mascarado deve ser mais alto do que algum limiar para que seja ouvido  nos dá espaço para introduzir ruído de quantização inaudível.

## Slide 20: Modelos Psicoacústicos do MPEG-I
O padrão MPEG-I define dois modelos:
Modelo Psicoacústico 1:
  Menos caro computacionalmente Faz alguns compromissos sérios no que supõe que um ouvinte não pode ouvir
Modelo Psicoacústico 2:
  Fornece mais recursos adequados para codificação de Camada III (MP3), supondo, é claro, maior largura de banda do processador.

## Slide 21: Modelo Psicoacústico
Converter amostras em domínio de frequência
  Use uma ponderação (janela) de Hann e, em seguida, uma DFT
    Simplesmente dá a um artefato de borda (do tamanho de janela finito) representação de domínio de frequência livre.
  O Modelo 1 usa a janela de amostra 512 (Camada I) ou 1024 (Camadas II e III).
  O modelo 2 usa uma janela de amostra de 1024 e dois cálculos por quadro.

## Slide 22: Modelo Psicoacústico
Necessidade de separar o som em componentes de "tons" e "ruído" Modelo 1:
  Os picos locais são tons, agrupando o espectro restante por banda crítica em ruído em uma frequência representativa.
Modelo 2:
  Calcular o índice de "tonalidade" para determinar a probabilidade de cada ponto espectral ser um tom
    com base em duas janelas de análise anteriores

## Slide 23: Modelo Psicoacústico
“Espalha” cada sinal dentro de sua faixa crítica
  Usar um mascaramento (Modelo 1) ou uma função de espalhamento (Modelo 2).
Ajuste o limite calculado incorporando uma máscara "silenciosa" – limite de mascaramento para cada frequência quando nenhuma outra frequência estiver presente.

## Slide 24: Modelo Psicoacústico
Calcular um limite de mascaramento para cada subbanda no banco de filtros polifásicos
Modelo 1:
  Seleciona mínimos de valores de limite de mascaramento no intervalo de cada subbanda Impreciso em frequências mais altas – lembre-se de como as subbandas são linearmente distribuídas, as bandas críticas NÃO são!
Modelo 2:
  Se a subbanda for mais larga do que a banda crítica:
    Usar limite mínimo de mascaramento na subbanda
  Se a banda crítica for mais larga do que a subbanda:
    Usar limite médio de mascaramento na subbanda

## Slide 25: Modelo Psicoacústico
O trabalho árduo está feito – agora, apenas calculamos a relação sinal-máscara (SMR) por subbanda
  SMR = energia do sinal / limite de mascaramento
Passamos nosso resultado para a unidade de codificação que agora pode produzir um fluxo de bits compactado

## Slide 26: Modelo Psicoacústico (exemplo)
Entrada[1] : (no domínio da frequência)

## Slide 27: Modelo Psicoacústico (exemplo)
Transformação para domínio perceptual[1]:

## Slide 28: Modelo Psicoacústico (exemplo)
Cálculo dos limiares de mascaramento[1]:

## Slide 29: Modelo Psicoacústico (exemplo)
Relação sinal-máscara[1]:

## Slide 30: Modelo Psicoacústico (exemplo)
O que realmente enviamos[1]:

## Slide 31: Codificação e alocação de bits

## Slide 32: Codificação específica para cada camada
Formatos de quadro específicos para cada camada[1]:

## Slide 33: Codificação específica para cada camada
O fluxo de amostras é processado em grupos[1]:

## Slide 34: Codificação de Layer I
Agrupar 12 amostras de cada subbanda e codificá-las em cada quadro (=384 amostras) Cada grupo codificado com 0-15 bits/amostra Cada grupo tem fator de escala de 6 bits

## Slide 35: Codificação Layer II
Semelhante a Layer I exceto:
  Os grupos agora são 3 de 12 amostras por subbanda = 1152 amostras por quadro Pode ter até 3 fatores de escala por subbanda para evitar distorção audível em casos especiais
    Chamado de scale factor selection information (SCFSI)

## Slide 36: Codificação do Layer III
Subdivide ainda mais as subbandas usando a Transformada Discreta de Cosina Modificada (MDCT) – uma transformada sem perdas
Resolução de frequência maior => resolução de tempo menor
  possibilidade de pré-eco
Layer III O codificador pode detectar e reduzir o pré-eco "emprestando bits" de codificações futuras

## Slide 37: Alocação de bits
Determinar o número de bits a serem alocados para cada subbanda dada SMR a partir do modelo psicoacústico.
Layers I e II:
  Calcular a relação máscara/ruído:
    MNR = SNR – SMR (in dB)
    SNR dado pelo padrão MPEG-I (em função dos níveis de quantização)
  Agora itere até que nenhum bit seja deixado sem ser alocado:
    Alocar bits para subbanda com MNR mais baixo.
    Recalcular MNR para subbanda alocada mais bits.

## Slide 38: Alocação de bits
Layer III:
  Emprega "alocação de ruído" Quantifica cada valor espectral e emprega a codificação Huffman Se a codificação Huffman resultar em ruído superior à distorção permitida para uma subbanda, o codificador aumentará a resolução nessa subbanda Todo o processo se repete até que uma das três condições de parada especificadas seja atendida.

## Slide 39: Resumo

## Slide 40: Resumo
MPEG-I fornece tremenda compressão para computação relativamente barata. Não é adequado para música de arquivo ou audiófilo, pois ouvintes muito experientes podem discernir distorção. Modificar ou pesquisar conteúdo MPEG-I requer descompactação e não é simples!

## Slide 41: MPEG-2/AAC/AAC-HE/OPUS etc
O padrão de compressão de áudio MPEG-1 estabelece a base para todas as técnicas modernas de compressão de áudio
Há muito progresso recente
MPEG-2 (1996) estende a compressão de áudio MPEG para suportar áudio de canal 5.1
  Não muda quase nada além disso
MPEG-4 (1998) tenta codificar com base em objetos de áudio percebidos no fluxo
  AAC – com ênfase em redução da taxa de bits
  Sucesso muito menor do que MP3
Novos padrões, com ênfase em redução em taxa de bits, mas a propria internet tem trazido altas taxas, reduzindo a utilidade de compressão mais complexa
  O MP3 (modern) com 384 Kbps costuma ser melhor do que AAC com 192Kbps

## Slide 42: Referências
[1] D. Pan, “A Tutorial on MPEG/Audio Compression”, IEEE Multimedia Journal, 1995.
[2] J. H. Rothweiler, “Polyphase Quadrature Filters – a New Subband Coding Technique”, Proc of the Int. Conf. IEEE ASSP, 27.2, pp1280-1283, Boston 1983.

## Slide 43: FIM